污水泵的性能参数以及常规应用 

     污水泵属于无堵塞泵的一种，具有多种形式：如潜水式和干式二种，目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵，最常见的干式污水泵，如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水，粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质，通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞，泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作，甚至烧毁电机，从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 
    污水泵是一个应用命名，事实上，衬胶渣浆泵作为卧式污水泵应用是很不错的。在处理工业污水时，由于污水中含有酸性或者碱性物质，衬胶泵的使用非常广泛。根据石泵泵业的一些应用案例，衬胶泵中使用橡胶护套，金属叶轮，既可以达到金属泵的高压高效，又可以充分发挥橡胶材质的抗腐蚀性。在处理城市污水时，一般都会在污水处理池前，都会加一个过滤网，将纤维缠扰物等拦在泵的吸入口之前，使得不能进入泵腔，从而使得泵能够更好的工作，寿命更长。   

  污水泵的参数：泵性能参数两极化
（1）流量范围：一般为Q＝0.2～10000m3/h，现在有向两极化方向发展的趋势，瑞典ABS泵公司生产的潜水污水泵最大流量Q＝25000m3/h，而西班牙博姆巴。埃利阿斯公司的潜水污水泵最小流量Q＝0.02m3/h.

（2）扬程：一般为h＝10～100m，向两极方向发展特别明显，美派科泵公司潜污泵扬程最高值h＝150m，而美国迪斯科费洛公司的潜污泵最高扬程可以达到h＝400m.日本EIM电机工业株式社潜污泵最低扬程h＝1m. 

（3）电动机功率：潜污泵电动机功率，一般为1～600kW，西班牙博姆巴。埃利阿斯公司最小功率0.08kW，而瑞士ABS泵公司泵的电动机最大功率达到900kW. 

（4）通过固体物最大尺寸：潜污泵允许通过固体物最大粒径，一般为d=50～150mm，而德国费卢瓦泵公司生产的潜污泵允许通过最大粒径d=35mm，美国迪斯科费洛公司潜污泵通过固体物最大粒径达到d=460mm。